TN-S深水采样器

概述
　　本仪器适用于环保及其他相关部门进行水质或水中浮游生物等分析时采集水样之用。符合国家《水和废水监测分析方法》的技术规范。
一 仪器特点
1.有机玻璃组成，无色透明，仪器上下活动翻盖自动打开与封闭，实现对所需深处的水样进行采集，使用方便。

2. 各种野外取样专用、环保监测、水处理、液体取样，环境水体取样,可对液体进行不同深度分层取样. 便于携带、适用于无电源的地方

二 主要技术指标
。采样容量：2.5L
。采样深度：根据需要任意设定
。采样温度：0℃—60℃
。采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中
。采样方法：用绳子连接后往水中投放

三 配置

1、便携式携带包，方便现场采样

2．采样工具：有机玻璃材质采样桶，容量2.5L，20-40米专用线

3. 样品储存器： 500ml塑料储存器3个     4.应急照明灯：1 只