美国Telaire-7001系列新风量、红外二氧化碳测定仪

# Text boxes

特  点

- 手持式，大屏幕显示新风量，CO2和 温度值。

- 通过RS-232接口，方便的进行数据处理。

- 交直两用，适应任何场合。

- 可设定室外CO2值，测量更准确。

- 选择HOBO数据存储盒，进行湿度测量和数据存储和图形显示。

- P型增加了内置泵，测量更快更准。

Telaire-7001系列仪器功能类型：

Telaire-7001：  CO2、新风量、温度

Telaire-7001P： CO2、新风量、温度、湿度、内置泵

Telaire-7001D： CO2、新风量、温度、数据处理

Telaire-7001PD：CO2、新风量、温度、湿度内置泵、数据处理

技术指标

量    程：CO2：   0~10000ppm

温  度：0~50℃

新风量：0~75ftm

分 辨 率：CO2： 1 ppm  温度：0.1℃

新风量：0.1ftm

准 确 性：5%读数

反应时间：≤60秒

≤20秒（泵吸式）

操作条件：0~50℃  0~95%RH

外接电源：6V AC/DC转换器

重    量：297克

尺    寸：160×75×35

新风量单位换算：

1m3/小时·人=3.6 L/秒·人

1ftm =0.611 m3/小时

新风量是GB/T18883-2002国家<室内空气质量标准>中的一个必测指标，示踪气法是检测新风量的标准方法。     Telaire-7001系列红外二氧化碳 新风量温度分析仪，是美国TELAIRE公司的专利产品。该仪器采用双光束、双波长红外式探测器。其优良的性能，被美国指定为测量新风量的标准仪器。Telaire-7001P型增加了内置泵，测量更快更准。仪器设置有标准气接口，可以非常方便的进行仪器校准，仪器设有RS-232接口可以与计算机连接进行数据处理。