TMP-1500大气采样器详细说明

TMP-1500型大气采样器是一种用以采集各种有害气体的常用仪器。它广泛适用于大气环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研、教学等单位使用, 大气采样器结构介绍 该仪器整机部分由：隔膜泵、调节阀、缓冲器、流量计、电子时控电路、欠压指示电路和电源等部分组成。 1、隔膜泵 其结构和装配采用先进技术，使小型泵具有结构紧凑、效率高、抽气压力大、负载能力强、流量稳定、耗电省、噪音低等优点。在100mmHg负载能力情况下，能获得1L/min左右。 2、时控结构 本机采用固定式8档定时结构，它不必每次采样前调定，也不会因调定失误而无法插证。 档数 1 2 3 4 5 6 7 8 分钟 手动 5 10 20 30 40 50 60 8档选时开关可根据条件选定如表中时间停机，只要某档小开关拨向“ON”即可得到需要时间停机。二档或多档同时拨向“ON”，定时会出现错误。8档开关均在关的位置，仪器不工作。 3、工作指示和欠压指示 为确保操作人员工作效率，使仪器更富有实用性。TMP-1500型大气采样器设有工作指示和欠压指示，它可明显告诉操作人员何时更换电池，正常工作红灯亮，当电压低于6.3V+0.3V时，红灯自动熄灭，显示电池欠压。 4、电源 仪器配有“充电—稳压”两用电源，正常采样时电源开关置于“稳压”位置，这时输出8V直流电压；如作冲电用时，电源开关置于“冲电”位置，同时采样器开关置于关机状态，便可自动冲电。当采样器的电池电压冲至额定值时，冲电器指示灯自动熄灭，表示冲电结束。 二、 技术参数 1、最大抽气压力 ≥25000pa [即200mm(Hg)] 2、额定负载流量 ≥1.5L/min (在40mmHg时) 3、流量范围 0.1—1 0.1—1.5 0.1—2L/min三种 4、流量精度 2.5级 5、稳定性 ≤+0.5% 6、电子定时误差 ≤+1% 7、工作温度 5~40℃ 8、仪器使用状态 连续（8-24小时）和断续使用 9、电源 交直流两用 10、体积 137(mm)*88(mm)*45（mm） 11、重量 0.5kg（含电池

公司名称： 金坛市泰纳仪器厂 
地 址： 江苏省金坛市南环二路66号 
邮 编： 213200 
联系人： 徐朝晖 先生 
电 话： 0519-2899292.2899797 
传 真： 0519-2899797 
手 机： 13806142315.13306142315