ECO 公司臭氧检测&分析仪器

便 携 式 臭 氧 检 测 仪 ：A-21ZX

最 新 数 字 式 臭 氧 监 测 器

A-21ZX便携式臭氧监测器提供了一种检验发生器，阀门，管道以及通常环境中臭氧泄漏和臭氧含量评估的可信赖且低成本的方法。当平均含量低于0.10ppm时，它可以作为一种长久的监测器在室内使用。在中等温度的条件下，它也可以作为户外的臭氧研究用。A-21ZX的特点是：

- 高灵敏度，小体积，基于热金属氧化物半导体原理的传感器

- 分辨率0.01 ppm。量程：0-10ppm

- 尺寸：50×100×25 mm

- 重量：170 g

- “瞬时工作”特征

- 校准与维修方便

- 基本电源为12伏直流电源，采用交流电源适配器

- 分辨率为0.01 ppm

- 充电电池可持续使用8小时以上

- 操作简单

臭 氧 连 续 监 测 器:  C– 3 0 ZX

C-30ZX臭氧监测器响应快，连续监测。结构坚实，用途广泛且能运用于各种恶劣的条件下。可应用于水处理厂、纸浆处理厂、臭氧发生器、影印和激光打印中心、烟气工程、HVAC和室内空气质量系统、车辆污染监测、实验室试验以及任何有臭氧气体泄漏的地方。

规 格：

- 量程：0-0.14 ppm (LED标度)；通过外部数据读出器输出0-0.30 ppm

- 条形图：正常绿色。0.05 ppm黄色（警告），0.1 ppm红色（危险）

- 响应时间：臭氧到达传感器十秒内

- 测量原理：加热金属氧化物半导体传感器

- 尺寸：85×35×60 mm  重量：140 g

- 电源：12-24V直流电@300mA ,交直流适配器

- 输出：LED条形图，音频报警，0-3V模拟输出用于数据下载，外部报警继电器触点，报警和继电器闭合点值在0.1 ppm （标准）且可编程

溶解臭氧仪EZ-10W

该仪器可用于瓶装水、游泳、SPAS、水处理系统、水族馆、食品清洁与罐装、葡萄酒酿造厂、农业、冷却塔和研究项目等方面的残余溶解臭氧的测定。同样可应用于工厂，实验室或野外现场。用50/180ml的样品。该仪器的最大特点是传感器不需要接触水。且不受氯和盐分的干扰。

规格：

量程：0-0.14ppm(mg/l),0-0.70ppm(mg/l)

准确度：室温条件下操作时在最高范围的20%以内

读出时间与水样本中臭氧的半衰期有关

测量原理：顶部空间加热金属氧化物半导体传感器

干扰：不受盐分以及普通氯含量的干扰，仅有可能受到强挥发性有机蒸汽的干扰

尺寸：85×35×60mm            重量：154g        电源：12-24V直流电，300mA

电池：仪器配镍蓄电池，可使用约8小时，采用交直流变压器进行充电

OZONE SWITCH™ 臭氧监测器OS-3

技术规格

OS-3就象一个自动调温装置来控制臭氧发生器和检测臭氧含量，报警基于内部可以设定的设置点。标准量程：0-10ppm。它的设计运用了“滞后现象”或“死区”来防止系统“震颤”。SPDT输出继电器信号的能力达5安培@250VAC或驱动一个1/8马力的马达。OS-3不可用于酸性气体环境或强VOC或卤素气体环境中。

仪器既可用于固定式监测控制用，也可以用于便携式目的用于嗅探臭氧的存在。

技术规格：

传感器：加热金属氧化半导体。传感器在200℃温度下工作。内置了一个预先校验和放大好的模块，从OS-3插到电缆里

标准使用范围：0-10.00ppm 分辨率：0.01ppm

精度：在0.50-10.00ppm范围内20%

响应时间：臭氧达到传感器后的2分钟内

温度和湿度：10~30℃，30-60% RH

电源：12VDC@200MA，中心+（外壳-）；5.5mm/2.5mm

继电器输出：非锁定的SPDT，5安培，250VAC，或1/8马力感应负荷

尺寸：76×64×42mm

重量：140g

一致性：本产品符合欧盟ICE对辐射（EMI）抗干扰的要求