# TN现场水质采样及水质测定套装

本设备主要有两部分: 水质采样设备和水质快速检测设备  
特点: 两部分组合,先定点采集水样,再现场测定,检测项目达到25项，小巧方便,操作简单,无需电源,适用于突发事件现场, 卫生管理部门、环境检测部门,野外作业的油田、勘探、建设施工单位、水处理单位等进行水资源选择、水质评价、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验及突发事件现场,自然灾害后的水质检测。 


一部分: 水质采样设备  

水质采样器

一：简要介绍
ETC-1(CY-1型)深水采样器是属于人工采集水样的一种使用工具，主要应用于环保，卫生防疫，自来水，化工等单位。用于采集深，远等，人工不便采集水样的地区使用。
二：主要构成
ETC-1(CY-1型)深水采样器主要有三部分组成：采样杆和采样瓶组成、控制阀门。
采样杆是有优质铝合金材料制造，共有4节组成，在野外作业时可以通过连接接头拧紧，长度可达4米以上。不使用情况下可收成一段一米长的杆子，便于携带，
采样瓶是用优劣的PVC材料制造，重量轻，不易摔坏，纯度好，不影响水质。
拉线主要是控制阀门用
　　采样深度：4米。

采样瓶容量:1000ml

二部分:水质快速检测设备

卫生管理部门、环境检测部门,野外作业的油田、勘探、建设施工单位、水处理单位等进行水资源选择、水质评价、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验及突发事件现场,自然灾害后的水质检测。主要采用便携式仪器和试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合国家饮水卫生要求，操作简易快速。试剂稳定，可储存3-5年。箱体为铝合金材质，手提箱式，十分方便。

该设备可检测饮用水的一般理化指标15项：

1 温度、2 色、3 臭、4 味、5 浑浊度、6 肉眼可见物、7 PH值、8 氨氮、9 亚硝酸盐氮、10 总硬度、11 总铁、12 氯化物、13 硫酸盐、14 漂白粉有效氯、15总余氯、游离氯、结合氯等。

还可检测常见毒物指标10项： 
1 氟化物、2 六价铬、3 酚类、4 砷、5 氰化物、6 汞、7 镉、8 铅、9 钡、10 硼。

深水采集器（水质细菌采样器）

本仪器适用于环保及其他相关部门进行水质或水中浮游生物等分析时采集水样之用。符合国家《水和废水监测分析方法》的技术规范。采集海洋、湖泊、江河、养殖场、港口的水样，用于环境污染调查和污染监测，尤其适合于分层采集水样的情况，也可用于常规分析采样。 
仪器特点 
1.有机玻璃组成，无色透明，仪器上下活动翻盖自动打开与封闭，实现对所需深处的水样进行采集，使用方便。  
2. 各种野外取样专用、环保监测、水处理、液体取样，环境水体取样,可对液体进行不同深度分层取样. 便于携带、适用于无电源的地方  
主要技术指标 
。采样容量：2.5L 
。采样深度：根据需要任意设定 
。采样温度：0℃—60℃ 
。采样环境：无杂草或无其他较大颗粒固体杂质的水中 
。采样方法：用绳子连接后往水中投放