#### 高精度苯检测仪

#### 型号: TN206-C6H6

应用：

高精度苯检测仪应用于卫生监督，环境监测，卫生防疫，安监管理，高校科院，食品安全，工业污染，重金属染剂、药水、矿业化学、饮料、细菌、污水、纸浆、配药，发酵、电镀、饮水生产车间、种植，养殖渔业场所。说明书、电池、携带盒，方便野外现场使用,品质控制， 健康防治及各种环境测量，如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、等各种场合测量应用。

规格参数 ：

| 被测气体 | 苯系物(C6H6) |
| --- | --- |
| 检测原理 | 高精度PID光离子原理 |
| 采样方式 | 泵吸式，泵的大小有多个档位可调，流量可达1.5L/min， |
| 量 程 | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm |
| 分 辨 率 | 0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm及以下）、0.1ppm（0-200ppm、0-500ppm）、1ppm （0-1000ppm及以上） |
| 精 度 | 2%FS |
| 信号输出 | USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选） |
| 响应时间 | ≤10S |  |  |
| 重 复 性 | ≤±1% |  |  |
| 零点漂移 | ≤±1%（F.S/年） |  |  |
| 操作语言 | 中，英文 |  |  |
| 工作温度 | -40℃～70℃ |  |  |
| 防爆等级 | ExiaⅡCT4 |  |  |
| 报警方式 | 声、光、振动 |  |  |
| 尺 寸 | 205*75*32mm |  |  |
| 恢复时间 | ≤10S |  |  |
| 线性误差 | ≤±1% |  |  |
| 显示技术 | 液晶点阵显示技术 |  |  |
| 气体单位 | 支持多个气体单位切换显示 |  |  |
| 工作湿度 | 0-95%RH |  |  |
| 防 护 | IP66 |  |  |
| 工作时间 | 105小时（关泵） |  |  |
| 重 量 | 280g |  |  |

- 特点：

- 气体浓度单位PPM，mg/m3可快速切换显示，一键恢复出厂设置功能

- 采用原装进口高精度PID光离子原理

- USB接口高速数据传输，可下载打印数据 （选）

- 液晶点阵显示技术，可显示气体种类，气体单位，带自校验功能，零点标定功能

气体浓度值，测量最大值，当地时间，环境温度等

- 支持中英文操作界面，切换简单方便，带温度和压力补偿

- 内置微型采样泵，泵的吸力大小有多个档位可调，大容量锂聚合物充电电池

- 防爆合格认证，防爆等级：ExiaⅡCT4, 配套铝合金便携式箱

（未列出的气体种类、量程、分辨率可来电订制）

### 仪器箱

# Text boxes

金坛市泰纳仪器厂www.jttn1818.com

地址：金坛市南环二路

电话: 0519-82899292  传真: 0519-82899797   网址：www.jttn1818.com

邮箱：1485311053@qq.com

金坛市泰纳仪器厂