金坛市泰纳仪器厂是一家专业研发、生产食品安全检测分析仪器、生化试剂、食品安全实时监控系统软件的高科技机构，并与农业部蔬菜品质监督检验测试中心、农业部信息中心、华中科技大学、国家水产品质检中心等部门合作，研发出多个拥有自主知识产权的产品。主要产品有：

PR-3A智能型果蔬农药残留速测仪，

SPR-88高速超大容量农残检测仪，

WT-32系列食品安全综合分析仪，

农产品质量安全实时监控系统，

食品安全质量查询系统，

肉类水分快速检测仪，

瘦肉精快速检测仪等。

特聘国内外著名的食品安全检测专家学者组成顾问团，跟踪并跟进国际先进食品安全检测技术，为食品（农产品）检验部门和食品（农产品）生产企业等提供全方位服务。

农业部蔬菜品质监督检验测试中心

金坛市泰纳仪器厂      联合出品   (诚征各地经销商)

地址：江苏金坛市南环二路66号  邮编：213200

电话：0519-2899292   13806142315      传真：0519-2899797

邮箱:xzh2315@sina.com               联系人：徐朝晖

PR-3新型果蔬农药残留速测仪

# 仪器简介

# PR-3新型果蔬农药残留速测仪采用微电脑进行温度时间控制，配合乙酰胆碱酯酶试纸，LED数字显示被测样品的农药残留情况。本产品广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测，特别适用于蔬菜生产基地和蔬菜专业户采摘前田间地头速测，农贸批发市场、配送中心现场速测，超市、菜场、酒楼、食堂、家庭果蔬加工前速测。适用于农产品无公害监督检测中心、工商部门、技术监督局、卫生防疫站等单位对所辖部门农药残留进行检测，其他如教育系统各大中院校、部队后勤部门也可配置此品加强对蔬菜、水果、食品的农药残留检测控制。

性能和特点

# 采用微电脑进行温度时间控制，准确率高。操作简单，无需专业人员。

# 检测速度快，预热10分钟，3分钟反应出结果。

# 体积小、重量轻、检测量大， 12通道，可同时检测12个样品。

# 使用交直流两用电源，内置充电电池，可在室内、野外、车上使用。

# LED数字显示，内置可调测试30℃~50℃±0.5℃恒温装置。

# 误操作提示报警。电池低电量报警。

# 15分钟内无任何操作，提示关机。

# 当速测卡预热完毕，仪器进入标准反应时间，电脑提示合盖而未合，5分钟后提示关机。

# 铝制密码精密仪器箱及一整套完整的农药残留检测工具。

PR-3A智能型果蔬农药残留速测仪

原理和应用

PR-3A智能型果蔬农药残留速测仪采用微电脑进行温度时间控制，配合乙酰胆碱酯酶试纸，LED数字显示被测样品的农药残留情况。本产品广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测，特别适用于蔬菜生产基地和蔬菜专业户采摘前田间地头速测，农贸批发市场、配送中心现场速测，超市、菜场、酒楼、食堂、家庭果蔬加工前速测。适用于农产品无公害监督检测中心、工商部门、技术监督局、卫生防疫站等单位对所辖部门农药残留进行检测，其他如教育系统各大中院校、部队后勤部门也可配置此品加强对蔬菜、水果、食品的农药残留检测控制。

性能和特点

☆    采用大屏幕大背光中文显示屏和语音同步提示操作，简单易用，无需专业人员

- 仪器存储检测数据，专用PC软件自动上传数据，PC管理和打印，方便高效

☆     检测速度快，预热10分钟，3分钟反应出结果

☆    检测量大，12通道，可同时检测12个样品

☆    直接显示被检测样品农产品农药残留是否超标

☆    存储400条本系统检测的数据记录与计算机联网

☆    体积小、重量轻、便于携带

☆    误操作提示报警

☆    配交直流两用电源，内置充电电源，可在室内、野外、车上使用

☆    采用微电脑进行温度时间控制，准确率高

NC-800A农药残毒快速测定仪

原理和应用

NC-800A农药残毒快速测定仪，采用酶抑制法，依据国家标准GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》和行业标准NY/448-2001《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》，

能快速检出被测样品的农药残留，广泛应用于蔬菜、水果、粮食、茶叶、水及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留的快速检测，适用于各级农业检测中心、生产基地、农贸市场、超级市场、学校、卫生、环保、宾馆酒家等领域。

性能和特点

☆   六通道测试技术，一次测量6个样品，同时显示测量结果。

☆   测量速度快，精度高，最快一分钟完成（反应时间1-9分钟自由设置）

☆   提供汽车电源接口，适用于移动实验室。

☆   自动保存测量结果，自动中文打印（热敏打印和针式打印供选）

☆   最多存储3000多条样品数据（可根据用户的需要进行设置）

☆   仪器工作中数据即时传送到计算机人工自动打印自由切换

☆   极速样品信息输入法，只需输入一个汉字或英文字母即可获得整项样品信息的输入（计算机程序）

☆   可以设置仪器编号，允许多台仪器共用一台计算机进行数据处理，方便移动实验室使用

防止伪造检测数据技术

- 强大的网络处理技术，可由电脑生成检测报告，并即时启动网络传输，反馈至安全监测信息网络

WT-32系列食品安全综合分析仪

本产品采用分光光度计法，广泛应用于各种食品（农产品）中农药残留、重金属、亚硝酸盐、二氧化硫、甲醛、吊白块含量的检测

WT-32A农药残留速测仪

广泛应用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、水及土壤中的有机磷和氨基甲酸酯类农药残留含量的检测

WT-32B三合一综合分析仪

检测各种食品（农产品）中农药残留、亚硝酸盐、重金属的含量

WT-32C食品安全综合分析仪

检测各种食品中农药残留、亚硝酸盐、重金属、甲醛、吊白块、 二氧化硫的含量

性能和特点

- 采用大屏幕中文显示和语音提示操作。

- 检测速度快，精度高，最快一分钟完成。

- 检测量大，一次测量8个样品，同时显示测量结果。

☆   配交直流两用电源，内置充电电源，可在室内、野外、车上使用。

- 自动保存测量结果，自动中文打印。

- 强大的网络处理技术，允许多台仪器共用一台电脑，并即时启动网络传输。

技术参数

- 测定下限：0.10mg/kg（甲醛）        0.10mg/kg（吊白块）   0.10mg/kg（亚硝酸盐）

5.00mg/kg（二氧化硫）    0.10 mg/kg（农药残毒）
2.测定范围：  0.00~100.0mg/kg（甲醛）          0.00~100.0mg/kg（吊白块）

0.10~200.0mg/kg（亚硝酸盐 ）    0.00~200.0mg/kg（二氧化硫）

0.00~ 3.0mg/kg（农药残毒）
3.测量精度： 5%

安鑫宝SPR-88农药残毒检测仪

原理和应用

安鑫宝SPR-88农药残毒检测仪依靠其雄厚的技术力量精心打造的大容量快速检测仪，原理是酶抑制法，依据国家标准， GB/T 5009.199-2003《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测》和行业标准NY/448-2001《蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法》，能快速检出蔬菜、水果、粮食、茶叶、水及土壤中有机磷和氨基甲酸脂类农药残留，适用于各级农业检测中心、工商部门、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、学校等领域。特别适用于检测量大的检测中心、生产基地、农贸市场和卫生防疫部门。

性能和特点

☆   每一档案可同时有任意多实验模板，实验模板间样品可同时互相交叉分析

☆   单一微盘内的不同实验(或在不同多盘内的相同实验)可分别自动产生报告

☆   全中文windows界面，适合中国用户

☆   大屏幕液晶显示，可同时显示96孔板信息

☆   触摸屏操作，也可选配外接鼠标，方便简单，易于操作

☆   通道光纤测量系统，5秒检测一次，一次能检测96个样（8个空白对照样，88个被检测样），快捷准确

☆   精确的孔中心定位系统，保证测量准确无误

☆   大容量存储器，可存储500组程序

☆   全自动单、双波长测量，多种测量及计算模式

☆  具有板震动功能，便于终止液混匀

☆   数据以吸光值和透光率和方式报告，同时有9条以上标准曲线

- 选配内置调制解调器，可实现故障远程诊断，系统升级，数据传输，方便维护及故障判断

技术参数

波长	         412nm

半波宽	     8nm±1nm

读数范围	     0.000-3.500Abs

测量范围	     0.000-4.500Abs

分辨率	    0.001A(显示),0.0001Abs(内部计算)

线性系数	    r≥0.995

重复性	    ±1.0%或0.007A

精确度	    ±0.5%或0.005A

计算模式	    两点法，动力学法

测量模式	    8通道光纤测量系统

检测速度	    单波长5秒/96孔，双波长7秒/96孔

板功能	   三种震板模式和震板时间可调

显示	       5.7〃LCD(320×240线，256色)

输入方式	   触摸屏输入，也可外接鼠标

接口	       RS-232和打印机并口

打印报告	   外接通用打印机，带中文综合报告

存储	       500测试项目,10000样品结果

使用环境	   温度10-40℃湿度20%-85%

RSY-1肉类水分快速测定仪

水分含量直接影响畜禽鲜肉加工、储藏、贸易与食用。肉类水分含量过高，细菌、霉菌繁殖加剧，容易引起肉的腐败变质；而脱水干缩不仅使肉品失重，造成直接经济损失，而且影响肉的颜色、风味和组织状态，并引起脂肪氧化。
　　近年来，随着城乡人们生活水平的提高，畜禽鲜肉的食用量越来越大，人们对鲜肉的质量要求越来越高。但不法商贩为谋取暴利，注水肉越来越多，成为严重威胁人们身体健康的一大公害。

主要技术指标：
测量对象 畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等）
水分测量范围 65～85%
采样时间 一次采样时间< 2s
采样次数 每10次采样输出一次测量结果
测量误差 在70~78%范围内≤1.0%
重复性误差 在70~78%范围内≤ 0.5%
电源电压 9V（6F22层叠电池1个）
功耗 约45mW
仪器外型 约180*50*28mm
显示 3位LCD（带中文字符）
使用环境温度 0~40℃
使用环境湿度 20~90 % RH
仪器的特点：
（1）测量准确性好
　　仪器采用针状多电极水分传感器采样，以10次随机采样的算术平均值为测量结果示值，提高了仪器的准确性与重复性。
（2）测量品种多
　　对应不同的测量品种，RSY-1肉类水分快速测定仪可以设置不同的基准值，实现各种被测样品的水分快速、准确测定，避免品种因素、品质因素、气象与地域原因等可能引起的测量误差。 
（3）测量速度快
　　以往的烘干失重法仅干燥时间就至少需要30min，如果加上现场采样时间、样品制备时间和其他操作时间，获得一个样品定量检测结果至少需要1h。而RSY-1肉类水分快速测定仪以10次随机采样的算术平均值为测量结果示值，对样品观测具有代表性，获得一个样品定量检测结果最多只需要1min。
（4）功耗低、体积小
　　由于必须采用电池供电，仪器在设计中选用微功耗器件和低功耗电路，尽量用软件完成仪器功能，简化硬件电路，降低仪器功耗。仪器结构紧凑，体积小、重量轻，便于携带。
（5）操作简便
　　仪器只设有一个操作键，通过LCD显示器的显示信息提示和软件管理，单键实现数字键、控制键的全部功能，因此操作简便，不易出现误操作。
（6）不损耗被测样品
　　烘干失重法需要碎化被测样品，再将被测样品烘干，烘干后的样品完全失水，不再具有食用价值。RSY-1肉类水分快速测定仪的采样传感器采用针状电极，不仅易于插入被测样品，而且不会对被测样品的组织结构、外观及物理、化学、生物性能产生影响，测量过程中不损耗样品。
（7）智能功能强
　　仪器以微功耗单片机为信息处理核心，具有电池欠压提示、采样操作失误提示、样品水分含量不均匀提示、仪器工作状态显示、采样次数显示、数字滤波、基准值自动计算等多种智能功能，提高了仪器的实用性。